## Slide 1: CONTROL AUTOMATICO
CAPITULO II
MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
Ing. Juan F. del Pozo L.
Notes: <number>

## Slide 2: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Representación gráfica de un sistema en el dominio del tiempo
  Diagramas Funcionales
    Señales
    Bifurcación de Señales
    Punto de sumas de Señales
    Inversión de Polaridad
    Bloques de Transferencia

## Slide 3: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Representación gráfica de un sistema en el dominio del tiempo
  Diagrama Funcional
    Control de velocidad de un auto.
      Fuerza debido al viento es proporcional a la velocidad: fL
      Fuerza debido a fricción de las llantas es proporcional a la velocidad: fR
      Fuerza debido al peso en dirección del movimiento, es proporcional a la pendiente: fG
      Fuerza de Empuje: fA
      Fuerza Resultante: fres

## Slide 4: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Representación gráfica de un sistema en el dominio del tiempo
  Diagrama Funcional
    Control de velocidad de un auto.
      Torque Impulsor del Motor es proporcional a la apertura de la Mariposa del Carburador (y) y a las Revoluciones del Motor (nM): mM
      Torque en las Ruedas es proporcional al Torque Impulsor del Motor: mR
      Fuerza de Empuje es proporcional al Torque en la Ruedas (mR): fA
      Voltaje del Regulador de Velocidad es proporcional al Voltaje del Tacogenerador (ux) menos la Referencia (w) : uy
      El voltaje del Tacogenerador es proporcional a las revoluciones del eje de la rueda del vehículo (x): nR

## Slide 5: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Representación gráfica de un sistema en el dominio del tiempo
  Diagrama Funcional
    Control de velocidad de un auto.
      La Respuesta al Escalón de la Bobina del Regulador corresponde a un sistema de primer orden.
      El desplazamiento (S2) es proporcional a la Corriente de la Bobina del Regulador (i).
      El desplazamiento (S1) es proporcional al desplazamiento (S2) .
      La apertura de la compuerta de la mariposa del carburador es proporcional al desplazamiento negativo de (S1).

## Slide 6: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Representación gráfica de los sistemas en el dominio del tiempo
  Diagrama Funcional
    Control de velocidad de un auto.
      La revolución del eje de la rueda del vehículo (nR) es proporcional a la velocidad del vehículo (x).
      La revolución del eje del motor (nM) es proporcional a la revolución del eje de la rueda del vehículo (nR).
      De acuerdo a la ley de Newton la velocidad (x) del vehículo es proporcional a la integral de la Fuerza Resultante (fres)

## Slide 7: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Representación gráfica de los sistemas en el dominio del tiempo
  Diagrama Funcional
    Control de velocidad de un auto.

## Slide 8: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comportamiento Dinámico
  Diagrama Funcional
    Ecuación diferencial del sistema

## Slide 9: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Modelo del sistema es el resultado del conocimiento referente a la transferencia, almacenamiento, conversión y disipación de energía y en los métodos de interconexión de los elementos.
  Sistema Dinámico
  Ecuaciones Diferenciales
  Linearización
  Transformada de Laplace (Función de Transferencia)
Sistemas físicos:
  Eléctricos
  Mecánicos de traslación y rotación
  Hidráulicos
  Térmicos
  Neumáticos

## Slide 10: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Aproximación lineal de un sistema físico en estado estacionario.

## Slide 11: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Aproximación lineal de un sistema físico en estado estacionario.
  Desarrollo de la serie de Taylor en el punto de operación de la curva continua en el intervalo de interés
  NOTA: a partir de ahora los valores incrementales se los representará sin el delta
Notes: <number>

## Slide 12: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Aproximación lineal de un sistema físico
  Desarrollo de la serie de Taylor en el punto de operación de la curva continua en el intervalo de interés
  Si la variable dependiente depende de varias variables de excitación
  Para la aproximación lineal de la serie de Taylor

## Slide 13: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Aproximación lineal de un sistema físico
  Desarrollo de la serie de Taylor en el punto de operación de la curva continua en el intervalo de interés
  Si la variable dependiente depende de varias variables de excitación
  Para la aproximación lineal de la serie de Taylor.

## Slide 14: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comportamiento Estático de un Sistema
  Comportamiento estático de un generador
    Velocidad constante: n
    Voltaje de referencia: Uo=100
    Corriente de armadura: IAo=30
    Corriente de excitación: Ieo=0.6
  Comportamiento del Regulador

## Slide 15: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comportamiento Estático de un Sistema
  Comportamiento estático de un generador
    Operación en lazo abierto: uR=0 v.
      Voltaje Terminales lazo abierto:
        IA=0 A, U=115 v.
        IA=60 A, U=76 v.
    Operación en lazo cerrado:
      Voltaje de Referencia: Uo=100 v.
        IA=0 A, U=104 v.
        IA=60 A, U=93 v.
    Factor de Regulación: R
      R= U(lazo cerrado)/U(lazo abierto)
        R=(104-93)/(115-76)=0.28
        R= 28%

## Slide 16: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comportamiento estático de un generador
    Obtención del modelo a partir de la linearización de su Curva Característica .
      u = Ky.ie+Kz.iA
        Ky= U/ie|IA=const. = (100-77)/(0.6-0) = 38.3 v./A
        Kz= U/ia|Ie=const. = (100-77)/(30-60 = -0.76 v./A.
    Constante del Regulador.
      ie= KR.uR
        KR= e/UR = (0.6-0)/(0-10)= - 0.06 A/v.
    Detector de Error.
      ur = u – uo ; pero uo = 0 debido a que U0 = constante

## Slide 17: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comportamiento estático de un generador
    Factor de Regulación: R
      R= u (lazo cerrado) / u (lazo abierto)
      Lazo Abierto:
        u (lazo abierto) = Ky.ie + Kz. iA = Kz. iA , debido a: ie = 0
      Lazo Cerrado:
        u (lazo cerrado) = Ky.ie + Kz. iA
        ur = u (lazo cerrado) – uo = u (lazo cerrado) , debido a: uo = 0
        ie = KR. u (lazo cerrado)
        u (lazo cerrado) = Kz/(1-Ky. KR). iA
      R = 1/(1-Ky. KR) = 1/(1+38.3*0.06) = 0.30 ; 30%
      

## Slide 18: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comportamiento dinámico de un generador de corriente continua

## Slide 19: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>

## Slide 20: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Función de Transferencia de un Sistema
  Un sistema de control puede ser descrito mediante ecuaciones diferenciales
    Coeficientes constantes
    Condiciones iniciales cero
Sistema
x(t)
y(t)
g(t)
X(s)
G(s)
Y(s)
Dominio del tiempo: Ecuaciones Diferenciales
Dominio del plano “s”: Ecuaciones Algebraicas
Transformada
directa de
Laplace
Transformada
inversa de
Laplace

## Slide 21: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Función de Transferencia de un Sistema
  Un sistema de control puede ser descrito mediante ecuaciones diferenciales
    Coeficientes constantes
    Condiciones iniciales cero
Transformada
de Laplace

## Slide 22: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Función de Transferencia de un Sistema
Transformada
inversa
de Laplace
“Multiplicación”
“Convolución”

## Slide 23: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Aproximación lineal de un sistema físico
  La gran mayoría de sistemas físicos se comportan como lineales dentro de algún intervalo de las variables.
  Cuando el sistema está en reposo, para ser considerado lineal debe cumplir:
    Con el teorema de superposición y homogeneidad
Sistema
x(t)
x1(t)+x2(t)
x(t)
y(t)
y1(t)+y2(t)
y(t)

## Slide 24: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
Motor de Corriente Continua
  El estator, inductor
    Carcasa
    Polos principales y auxiliares
    Devanado inductor
  El rotor, inducido
    Colector, delgas
    Devanado inducido
    Núcleo del inducido
  Las escobillas.
28/07/26
<number>

## Slide 25: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Motor de Corriente Continua
  Motor ideal, sin pérdidas.
    Potencia eléctrica desarrollada igual a la potencia mecánica
    El voltaje contraelectromotriz es proporcional al flujo y velocidad angular.
    El flujo es proporcional a la corriente de campo.
Motor CC

## Slide 26: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Motor de Corriente Continua

## Slide 27: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Motor de Corriente Continua
  Motor ideal, sin pérdidas.
  Se presentan dos casos:
    Mantener constante la corriente de campo, “control de armadura”
    Mantener constante la corriente de armadura, “control de campo”

## Slide 28: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Motor de Corriente Continua controlado por Campo
L

## Slide 29: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Motor de Corriente Continua controlado por Campo
  Ia constante
  Función de transferencia

## Slide 30: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Motor de Corriente Continua controlado por Armadura
L

## Slide 31: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Motor de Corriente Continua controlado por Armadura
  If constante
  Función de transferencia

## Slide 32: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Amplificador Rotativo de dos Etapas, Amplidina
  NOTA: El flujo de reacción de armadura es compensado por el flujo de la bobina Ld

## Slide 33: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Regulador Hidráulico, servomotor hidráulico
  Q Caudal del aceite
  P Diferencia de presión
  x Desplazamiento de la válvula de control
  y Desplazamiento del cilindro de potencia

## Slide 34: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Regulador Hidráulico, servomotor hidráulico
  A Superficie del pistón de
  La Función de Transferencia:
L
Notes: <number>

## Slide 35: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Regulador Hidráulico, servomotor hidráulico
  Encuentre la Función de Transferencia Y(s)/E(s).
  Observe que la barra ABC es flotante, no tiene punto fijo.
  La Función de Transferencia del servomotor hidráulico puede se aproximada en: Y(s)/X(s)= K/s.
  Observe que el desplazamiento en x es: x = f(e,y),
    Aplique superposición:
    X(s) = Ke.E(s) + Ky.Y(s).

## Slide 36: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Sistema de engranajes
  Sistema ideal, potencia de entrada es igual a la potencia de salida, no tiene pérdidas
  Los dos engranajes recorren la misma distancia lineal
  El tamaño de los dientes es igual en ambos engranajes
  La velocidad angular es proporcional al desplazamiento angular en cada engranaje

## Slide 37: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Sistema de engranajes
  Se incluye la fricción viscosa y la inercia
  Referir el sistema al eje del motor

## Slide 38: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
Sistema Hidráulico
  Sistema ideal, potencia de entrada es igual a la potencia de salida.
  La presión hidráulica es la misma, principio de Pascal.
28/07/26
<number>

## Slide 39: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Detector de Error utilizando Potenciómetros
  Potenciómetros de 360o, sin tope

## Slide 40: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Tacómetro (tacogenerador)

## Slide 41: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
Sistema Térmico
  La variación de la temperatura de salida alrededor de su punto de operación podrá ser debida a un cambio en el calor suministrado por el calentador o por un cambio en la temperatura del fluido entrante.
  Balance Energético
    qe(t) Calor suministrado por calentador
    qi(t) Calor del fluido entrante
    ql(t) Calor absorvido por fluido
    qs(t) Calor a traves de paredes
    Ct Capacidad térmica kcal/°C
    Rt Resistencia térmica °C.s/kcal
    F Flujo líquido kg/s
    c Calor específico kcal/kg.°C
28/07/26
<number>

## Slide 42: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
Sistema Térmico
  Balance Energético
28/07/26
<number>

## Slide 43: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Control de Velocidad
Motor de Corriente Continua controlado por armadura
  Señal de entrada: Valor incremental de velocidad en voltios
  Señal de salida: Valor de la velocidad en rpm
  Sensor de velocidad mediante tacómetro
  Considere el efecto de una perturbación de torque en el eje del motor

## Slide 44: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Control de Velocidad
  Motor de Corriente Continua controlado por armadura

## Slide 45: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Control de Posición
  Motor de Corriente Continua controlado por armadura
  Señal de entrada: Posición eje de entrada
  Señal de salida: Posición eje de salida
  Detector de error a base de potenciómetros
  Considere el efecto de la inercia y fricción de la carga conectada al eje del motor mediante engranajes

## Slide 46: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Control de Posición
  Motor de Corriente Continua controlado por armadura
    Simulación del sistema utilizando MATLAB y SIMULINK
    Incluya el efecto de una perturbación de torque

## Slide 47: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Control de Posición
  Motor de Corriente Continua controlado por armadura

## Slide 48: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Modelos de diagramas de bloques
  Los diagramas de bloques son bloques operacionales y unidireccionales que representan la función de transferencia de las variables de interés
  Para representar un sistema con diferentes variables bajo control, se utiliza una interconexión de bloques
  La transformaciones de diagramas de bloques y las técnicas de reducción se las obtiene aplicando el algebra de las variables del diagrama

## Slide 49: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Modelos de diagramas de bloques
  Los diagramas de bloques son bloques operacionales y unidireccionales que representan la función de transferencia de las variables de interés
  Para representar un sistema con diferentes variables bajo control, se utiliza una interconexión de bloques
  La transformaciones de diagramas de bloques y las técnicas de reducción se las obtiene aplicando el algebra de las variables del diagrama
  Ejemplo de sistema de control con retroalimentación de circuitos múltiples

## Slide 50: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Modelos de diagramas de bloques
  Ejemplo de sistema de control con retroalimentación de circuitos múltiples
  Aplicación de la regla 4 en el primer gráfico
  Aplicación de las reglas 1 y 6 en el segundo gráfico

## Slide 51: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Modelos de diagramas de bloques
  Ejemplo de sistema de control con retroalimentación de circuitos múltiples
  Aplicación de la regla 6
  Aplicación de las reglas 1 y 6, la Función de Transferencia resultante.

## Slide 52: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Gráficos de Flujo de Señal
  Una gráfica de flujo de señales puede definirse como un método gráfico para representar las relaciones entrada-salida entre las variables de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales.
  Es una representación causa y efecto de los sistemas lineales.
  En los gráficos de flujo de señales se usan puntos de enlace o nodos para representar las variables y se los interconecta mediante segmentos lineales llamados ramas de acuerdo a las ecuaciones de causa y efecto.
  Las ramas tienen ganancia y dirección asociadas a ellas.
x1
x2
a

## Slide 53: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Gráficos de Flujo de Señal
  Representación causa y efecto de los sistemas lineales.
    Los sistemas pueden ser o no ser bidireccionales.
      Una resistencia, bidireccional
      Un amplificador, (amplificador operacional ideal ), direccional
        Ganancia infinita, impedancia de entrada infinita, impedancia de salida cero.

## Slide 54: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Gráficos de Flujo de Señal
  Definiciones:
    Nudo
      Un punto que representa una señal
    Transmitancia
      Una ganancia entre dos puntos
    Rama
      Une dos nudos y tiene dirección
    Nudo de Entrada
      Solo tiene ramas que salen
    Nudo de Salida
      Solo tiene ramas que entran
    Nudo Mixto
      Tiene ramas que entran y salen
    Lazo
      Es un camino cerrado
    Lazos Distintos
      No tiene nudos comunes
    Trayecto Directo
      Va desde nudo de entrada al nudo de salida pasando una sola vez por cada nudo
    Ganancia de Trayecto Directo
      Producto de las transmitancias de las ramas del trayecto directo

## Slide 55: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Gráfico de Flujo de Señales a partir de un Diagrama de Bloques
  Darle nombre a todas las variables
  Por cada variable se identifica un Nodo

## Slide 56: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Gráfico de Flujo de Señales a partir de un Diagrama de Bloques
  Reducir mediante la eliminación de Nodos no necesarios
  La Función de Transferencia

## Slide 57: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Resolución de Gráficos de Flujo de Señales mediante el método de Mason
  Consideremos el siguiente ejemplo:
  El sistema se lo puede describir mediante el siguiente conjunto de ecuaciones
  Empleando la regla de Cramer

## Slide 58: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Resolución de Gráficos de Flujo de Señales mediante el método de Mason
  En forma general, la ganancia lineal Tij entre la variable independiente xi (variable de entrada) y una variable dependiente xj (variable de salida) está dada por la siguiente expresión, fórmula de Mason:
    n Números de trayectos directos entre la entrada xi y la salida xj
    Pijk Ganancia de la trayectoria directa k
     Determinante del grafo
    ijk Cofactor del trayecto directo Pijk (es el determinante del grafo en el que se han removido los elementos del trayecto directo k)

## Slide 59: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Resolución de Gráficos de Flujo de Señales mediante el método de Mason
     Determinante del grafo
Sumatoria de todas las ganancias de lazo
Sumatoria del producto de las ganancias de todas las combinaciones posibles de los lazos distintos de dos en dos.
Igual que el caso anterior pero para los lazos distintos de tres en tres.

## Slide 60: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Resolución de Gráficos de Flujo de Señales mediante el método de Mason
  Consideremos el siguiente sistema
  Se desea obtener la Función de Transferencia Y(s)/R(s)
  Número de caminos directos: 3
  Número de lazos: 8
  Número de lazos distintos: 4

## Slide 61
28/07/26
<number>
Resolución de Gráficos de Flujo de Señales mediante el método de Mason
  Caminos directos: 3
    P1=G1G2G3G4G5G6
    P2=G1G2G7G6
    P3=G1G2G3G4G8
  Lazos: 8
    L1= -G2G3G4G5H2
    L2= -G5G6H1
    L3= -G8H1
    L4= -G2G7H2
    L5= -G4H4
    L6= -G1G2G3G4G5G6H3
    L7= -G1G2G7G6H3
    L8= -G1G2G3G4G8H3
  Lazos distintos: 4
    L3= -G8H1 con L4= -G2G7H2
    L5= -G4H4 con L7= -G1G2G7G6H3
    L5= -G4H4 con L4= -G2G7H2

## Slide 62: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Resolución de Gráficos de Flujo de Señales mediante el método de Mason
  El determinante del sistema:
    =1-(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8)+(L3L4+L5L7+L5L4)
  Los cofactores:
    Para P1 es 1=1
    Para P2 es 2=1-L5
    Para P3 es 3=1
  Finalmente, la Función de Trasferencia:

## Slide 63: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comandos de MATLAB
  Generación de una función de transferencia
  Suma de funciones de transferencias
  Obtención de los Polos
  Obtención de los Ceros
  Gráfico de los Polos y Ceros
  Ejemplo 2.16

## Slide 64: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comandos de MATLAB
  Obtención de los Polos
  Obtención de los Ceros
  Gráfico de los Polos y Ceros

## Slide 65: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comandos de MATLAB
  Cascada de dos funciones de transferencia
  Sistema de realimentación unitario
  Función de transferencia del sistema de realimentación unitaria
  Ejercicio 2.17

## Slide 66: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comandos de MATLAB
  Cascada de dos funciones de transferencia
  Sistema de realimentación unitario
  Función de transferencia del sistema de realimentación unitaria

## Slide 67: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comandos de MATLAB
  Simplificación de Diagramas de Bloques
  Aplicar las reglas de reducción
    Primer reducción, mover H2 delante de G4
    Segunda reducción, resolver lazo G3, G4 y H1
    Tercera reducción, resolver lazo G2, G de la segunda reducción y G de la primer reducción
    Cuarta reducción, resolver lazo de G1, G de la tercer reducción y H3

## Slide 68: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comandos de MATLAB
  Simplificación de Diagramas de Bloques
  Aplicar las reglas de reducción
  Ejercicio 2.20
    Primer reducción, mover H2 delante de G4
    Segunda reducción, resolver lazo G3, G4 y H1
    Tercera reducción, resolver lazo G2, G de la segunda reducción y G de la primer reducción
    Cuarta reducción, resolver lazo de G1, G de la tercer reducción y H3

## Slide 69: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comandos de MATLAB
  Simplificación de Diagramas de Bloques
  Aplicar las reglas de reducción
    Primer reducción, mover H2 delante de G4
    Segunda reducción, resolver lazo G3, G4 y H1
    Tercera reducción, resolver lazo G2, G de la segunda reducción y G de la primer reducción
    Cuarta reducción, resolver lazo de G1, G de la tercer reducción y H3

## Slide 70: MODELOS MATEMATICOS DE LOS SISTEMAS
28/07/26
<number>
Comandos de MATLAB
  Simplificación de Diagramas de Bloques
  Aplicar las reglas de reducción
    Simplificación de la función de transferencia al eliminar los polos y ceros de igual valor.
    Uso de la función “minreal”