## Slide 1: Remote Control
Secure Shell
Notes: <number>

## Slide 2
SSH
TCP
Port 22
Là giao thức truy cập điều khiển thiết bị từ xa bằng giao diện command-line.
Dữ liệu truyền thông trong phiên kết nối SSH được mã hóa bởi thuật toán RSA (Rivest, Shamir và Adleman)
RSA là thuật toán mã hóa bất đối xứng
Có 2 version : 1.5 và 1.99
Các dòng Cisco IOS hổ trợ SSH là 12.3 trở lên
Một phiên kết nối diễn ra giữa SSH server và SSH client

## Slide 4
Cấu hình SSH server :
Tạo username và password :
R(config)# username u1 password 123
Tạo domain để kết hợp RSA phát sinh key :
R(config)# ip domain-name vnpro.org
- Dùng thuật toán RSA tạo cặp key:
R(config)# crypto key generate rsa
(Mặc định 512 bit, tối đa 2048 bit)
Áp vào cổng ảo vty :
R(config)# line vty 0 4
R(config-line )#transport input {telnet | ssh}

## Slide 5
SSH client kết nối đến SSH server:
R#ssh –l [username] [ip server SSH]
PC muốn SSH phải dùng thêm phần mềm Putty
Muốn cấu hình PC là SSH server thì dùng OpenSSH
Xem version :
R# show ip ssh
Đổi version:
R(config)#ip ssh version [1|2]